Перечень необходимого инструмента и материалов

для выполнения практической части Городского конкурса

«Рабочий – это звучит гордо!» по профессии «Токарь»

6 декабря 2013 года / ГБОУ СПО «ПТПИТ», г. Пермь

Общие сведения:

- Модель станка - 250ИТВМ.01 (технические характеристики и изображения элементов управления станком прилагаются)

- Тип детали – опорный вал / натяжной винт (канавка, наружный конус, растачивание внутреннего диаметра под пробку и наружного под микрометр, нарезание резьбы метчиком и плашкой; шероховатость – 1.6-3.2)

- Размеры заготовки – Ø - не более 45 мм, L – не более 75 мм

- Материал заготовки – Сталь 45

- Высота державок резцов – H=16 мм

- Каждый участник Конкурса по профессии «Токарь» пользуется своим инструментом

- Для устранения возможности вырывания заготовки из кулачков используйте задний центр (центровочное сверло Ø 3,14 мм)

Список необходимого инструмента:

- Резец проходной отогнутый

- Резец проходной упорный

- Резец расточной для глухих отверстий (L – до 21 мм, Ø – от 13 мм)

- Резец отрезной

- Резец канавочный (ширина от 3 до 5 мм)

- Сверло Ø13,8 мм

- Для сверла с цилиндрическим хвостовиком необходим сверлильный патрон и переходная втулка с наружным конусом Морзе 3

- Гаечный ключ 17х19

- Плашки М12х1,75, плашкодержатель

- Центровочное сверло Ø 3,14 мм

- Напильники (для притупления острых кромок)

- Сменные пластинки для установки резцов – 90х15 мм

- Штангенциркуль ШЦ-I

- Штангенциркуль ШЦ-II

- Микрометр 0-25 мм (гладкий)

- Калибр пробка Ø18 А4

- Калибр резьбовой М12х1,75 (предельные резьбовые кольца)

- Угломер

- СОТС для нарезания резьбы

Не забудьте про необходимый запас режущего инструмента на случай поломок и переточек (так как наши возможности крайне ограничены) и спецодежду (в т.ч., защитные очки, халат или спецовку, головной убор, соответствующую обувь). Сообщите заранее, если не найдете какие-то инструменты. Постараемся помочь

УСПЕХА!