ОАО «Редуктор-ПМ»

Конкурс молодых рабочих «Редуктор-ПМ - «20 лет», 4 сентября 2015 г.

(на базе КГАПОУ «ПТПИТ», г. Пермь)

Общие сведения:

- Модель станка - 250ИТВМ.01 (технические характеристики и изображения элементов управления станком прилагаются)

- Тип детали – ось/вал (канавка, наружный конус, растачивание внутреннего диаметра под пробку и наружного под микрометр, нарезание резьбы плашкой; шероховатость – 1.6-3.2; рекомендуемые предельные отклонения неответственных несопрягаемых размеров – h12, H12, IT2/12)

- Габаритные размеры заготовки: Ø 40-42, L 73

- Материал заготовки – Сталь 45

- Высота державок резцов – H=16-17 мм

- Необходимые для работы материалы и инструмент (режущий и мерительный) каждому участнику Конкурса предоставляются

- Для устранения возможности вырывания заготовки из кулачков используйте задний центр (центровочное сверло Ø 2-3 мм)

Список необходимого инструмента:

- Резец проходной отогнутый

- Резец проходной упорный

- Резец расточной для глухих отверстий (L – до 20 мм, Ø – от 13 мм)

- Резец отрезной

- Резец канавочный (ширина до 4 мм)

- Сверло Ø13,8 мм + переходная втулка с конуса морзе 1 на 3

- Сверло Ø2-3 мм центровочное + сверлильный патрон + хвостовик + переходная втулка с конуса морзе 2 на 3

- Плашка М12 (шаг – основной)

- Плашкодержатель

- Штангенциркуль ШЦ-I

- Штангенциркуль ШЦ-II

- Микрометр 0-25 мм (гладкий)

- Угломер («Семёнова»)

- Калибр пробка Ø18 А4

- Калибр кольцо М12 (шаг – основной) НЕ

- Калибр кольцо М12 (шаг – основной) ПР

- Гаечный ключ 17х19

- Напильник (для притупления острых кромок)

- Сменные пластинки для установки резцов – 90х16 мм толщиной от 1 до 3 мм

- СОЖ для нарезания резьбы

Не забудьте про спецодежду

(в т.ч., защитные очки, халат или спецовку, головной убор, соответствующую обувь)

УСПЕХА ВАМ!